# Руководство по замене ножей в прививочном секаторе

Замена ножей в прививочном секаторе Professional Grafting Tool - процедура очень простая и займет у Вас всего несколько минут. Вам понадобятся две-три крестовые отвертки разных размеров и пассатижи (либо плоскогубцы).

1. Выдвигаем оранжевый цилиндрический пластиковый упор, отвернув крестовой отверткой удерживающий его винт. Возможно, Вам придется при этом придержать пассатижами гайку.

2. Отворачиваем 4 винта и сдвигом снимаем черный пластиковый защитный кожух. Делайте это с осторожностью, чтобы не повредить руки об острый нож!

3. Открутив четыре небольших винта, вынимаем (сдвигом) нож.

4. Устанавливаем новый нож и производим сборку прививочного секатора в обратной последовательности.

ВНИМАНИЕ! Оранжевый цилиндрический пластиковый упор при установке на место необходимо повернуть к ножу НЕИСПОЛЬЗОВАННОЙ ГРАНЬЮ (без прорези).

Упор необходимо плотно затянуть винтом - он ни в коем случае не должен двигаться (люфтить)! В противном случае нож будет его постепенно крошить, не попадая точно в прорезь!

После того, как сборка полностью завершена, медленно сжимаем секатор до предела, чтобы новый нож сделал СОБСТВЕННУЮ ПРОРЕЗЬ в цилиндрическом оранжевом упоре. Это необходимо для того, чтобы во время прививки нож проходил через стволик "навылет".